## Slide 1: 日本の未来を拓く 鉄道イノベーション
(株)ライトレール 代表取締役社長 阿 部 等
http://www.LRT.co.jp
2019年12月5日

## Slide 2: はじめに
古今東西全ての文明社会において
  地域発展と交通充実は密接不可分
時代の最先端の交通を
  導入できた地域・国家・民族は繁栄
日本の明治維新から高度成長期の100年間
  鉄道の発展が社会を牽引、世界最先端の鉄道
以降の50年間、鉄道は他産業に出遅れ
  改善余地が膨大にあり、イノベーションの宝庫
多数あるイノベーション提案から４つを紹介

## Slide 3: １．満員電車ゼロ（輸送力増強で）
現行の大都市鉄道
  非効率な”過疎”運行
運転時隔を短縮して輸送力増強する５方策
  折返し・停車時間のロス削減、ダイヤの工夫
  車両の加減速度向上、信号の機能向上
５方策全ての実行により、余裕を持って
  終端折返し路線：72秒おき（50本/ｈ）
  都心貫通路線：50秒おき（72本/ｈ）
現行120～180秒おき（20～30本/ｈ）に対し
  同じ線路のまま1.7～3.6倍とできる

## Slide 4: 現行と５方策全て実行後の比較
快速Ａ
快速Ｂ
快速Ｃ
特急
急行
普通
25
35
25
135秒
45秒に１本
25
25
60
70
60
70
60
70
390秒
130秒に１本

## Slide 5: 実行資金の確保策
着席割増料金
  着席は立席より商品価値も生産コストも高い
首都圏の鉄道売上げ
  ３兆円/年、平均200円/人
平均40円/人のアップ
  20％の増収
  6,000億円/年
着席時間に応じて課金
  跳ね上げ式座席と ＩＣカード読取り機
<number>

## Slide 6
詳細は著書に

## Slide 7: ２．有人自動運転（無人運転でない）
ピーク時外に高頻度運転できない理由
  運転士の免許基準が高度で人件費が高額
“有人”自動運転による超高頻度化
  全て安全側に判断するシステムは容易に開発
  国家資格が不要のシニアの監視員が乗務
  人件費が数分の１ ＝ 同コストで数倍の運行
全鉄道を超高頻度化
  Ｎ’ＥＸ：30～60分おき→10分おき
  埼京線快速：20分おき→５分おき
  地方鉄道：１時間おき→15分おき

## Slide 8: ３．中速新幹線（フル規格でない）
フル規格新幹線の完成は早くとも2140年頃
在来線を活用して最高200～250km/hに
  中速新幹線へ方針転換して完成を2050年代に

## Slide 9: 在来線を活用し工事費1/5に
新幹線と直通運転
  貨物列車のため三線または四線軌条に
踏切事故防止
  障害物検知と信号の連動、遮断強度の向上
高速走行を徹底的に指向した車両
  超低床・低車高・小断面とし空力特性を向上
曲線の速度向上
  カントこう上、車体傾斜、緩和曲線延伸
超高頻度運行
  有人自動運転により運転人件費を抑制

## Slide 10: 第１期として長岡－糸魚川
  新潟－直江津：１時間44分 ⇒ 46分
  新潟－金沢：３時間09分 ⇒ １時間35分
新潟県主催の勉強会にて一緒に検討
  早くて2060年の見込みを2020年代に繰上げ

## Slide 11: ４．羽田新幹線
ＪＲ東日本の羽田空港アクセス線
  在来線を田町付近で分岐し休止貨物線を活用
  分岐箇所で新幹線と交差し大工事かつ単線
東海道新幹線に大井車両基地への分岐線
  その活用で工事費は安くかつ複線
  東京－羽田13分
東京駅を東北・上越・北陸新幹線と直通に
  羽田と南北海道・東北・上信越・北陸を直結
  さらに京浜湾岸部へ延伸し横浜ＩＲ会場へ

## Slide 12: 東京駅時刻表(案)
<number>

## Slide 13: 鉄道イノベーションが拓く日本の未来
満員電車ゼロ
  20年間の都心集中から脱し郊外が再活性化
有人自動運転
  地方の生活利便が圧倒的に向上、地方創生
中速新幹線
  地方のハンディが縮小、地方拠点都市が成長
羽田新幹線
  日本の国際競争力が向上、地方も国際化
総合して
  日本全体の生産性が向上し、人口増へ転換

## Slide 14: 鉄道イノベーション実現に向けた進捗
満員電車ゼロ
  東京都の鉄道混雑緩和調査にてヒアリング
有人自動運転
  自動運転は鉄道業界の大きな関心事に
中速新幹線
  国交省鉄道局の幹線鉄道調査に項目追加
羽田新幹線
  ＪＲ東・東海いずれからも発案なし

## Slide 15: おわりに
社会と業界の見方
  鉄道はやるべきことはやり尽くした
業界の考え・行動
  鉄道は大発展しない、“非鉄道”事業へ注力
素直に考えて鉄道はイノベーションの宝庫
  ビジネスとして大マーケット、大きく社会貢献
ＪＲ東に残っていたら
  鉄道イノベーション構想を取りまとめる余裕なし
構想には自信あり、絶対に実現する覚悟
  当座はコンサル、近未来は実業で稼ぐ